## Slide 1: Sensitivität numerischer Vorhersagen des Wirkungsgrads von Hochdruckturbinen
ADP: Keijo Buss, Dominik Henzel, Markus Degenhardt, Simon Lippert
Hochdruckturbine nach der Brennkammer
Notes: Simon

## Slide 2: Gliederung
Grundlagen der Thermodynamik und von Wirkungsgraden
Aachen-Turbine
Kanalströmung
Auswertungstool für Gitterstudien
Fazit
Notes: Simon

## Slide 3: Grundlagen: Thermodynamik
Idealer Vergleichsprozess: Joule-Prozess
Adiabate ZÄ ( = 0), KV Grenzen mit Gehäuse (= 0):
1.HS:
Mit isentroper ZÄ als Vergleichsprozess:
Mit der isentropen Totalenthalpiedifferenz:
Notes: Markus
P_T: Leistung von Strömung an Turbine abgegeben
todo h-s diagramm, turbine

## Slide 4: Grundlagen: Wirkungsgrade (1)
cp = const
Notes: Keijo

## Slide 5: Grundlagen: Wirkungsgrade (2)
cp(T)
Notes: Keijo

## Slide 6: Aachen-Turbine: Geometrie
Notes: Simon

## Slide 7: Aachen-Turbine: Setup
Betriebspunkt, un co kg
Strukturiert und unstrukturiert
Notes: Simon

## Slide 8: Aachen-Turbine: Vorgehen (1)
Erstellung eines Referenzgitters mit AutoGrid5
Manuelle Optimierung für ausreichend gute Netzqualität:
    Keine negativen Kontrollvolumen
    Kleinster Winkel einer Zelle > 20°
    Expansion ratio < 3
    Aspect ratio < 1500
Spaltverfeinerung
Notes: Markus

## Slide 9: Aachen-Turbine: Vorgehen (2)
Einstellen der Grenzschichtdicke
    Bestimmung von durch iteratives Ausprobieren
    Ergebnis: im kompletten Simulationsgebiet und in großen Teilen des Simulationsgebiets
 Referenzgitter mit guter Gitterqualität und korrekter Grenzschichtdicke vorhanden
Notes: Markus

## Slide 10: Aachen-Turbine: Vorgehen (3)
Gitterstudie (Ziel: netzunabhängige Ergebnisse)
    Variation der Verfeinerung des Gitters
    Berechnung verschiedener Größen (z.B. Wirkungsgrade) auf den Gittern
    Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Rechnungen
Resultat: unabhängiges Gitter mit den Kenngrößen:
    Je ca. 2 Mio. Elemente in den Statoren und ca. 3 Mio. Elemente im Rotor
Kenngröße | Stator1 | Rotor | Stator2
Min. Winkel [°] | 29.25 | 25.75 | 36.10
Max. Aspect Ratio | 714.51 | 888.64 | 933.67
Max. Expansion Ratio | 1.61 | 3.00 | 1.80
Notes: Markus

## Slide 11: Aachen-Turbine: Vorgehen (4)
Wirkungsgrade auf verschiedenen Gittern
Notes: Markus

## Slide 12: Aachen-Turbine: Wirkungsgrade -vllt
Tabelle strukturiert, unstrukturiert
Hinweis auf Oberflächennetz
Überleitung zu Kanal mit Sprung in der cfx cp tt wirkunsgrad -> einfluss mixing plane

## Slide 13: Kanalströmung: Geometrie
Notes: Keijo

## Slide 14: Kanalströmung: Setups
Verschiedenen RBs
Notes: Keijo

## Slide 15: Kanalströmung: Mixing Plane
Tabelle mit Differenzen über Mixing Plane
Notes: Keijo

## Slide 16: Auswertungstool
Durchgeführten Gittersstudien, Spalt, Verfeinerungen, ….
Was es kann
Notes: Simon

## Slide 17: Auswertungstool: Demo
Video einfügen
Notes: Simon

## Slide 18: Fazit
Zum Abrunden der Ergebnisse
Unsere Hauptaussage
Notes: Simon

## Slide 19
Notes: Design: Simon
Vortrag: Simon

## Slide 20: Kanalströmung
Außendurchmesser: 50mm
Innendurchmesser: 25mm
Neu:
Außendurchmesser: 300mm
Innendurchmesser: 240mm
Länge: 160mm (80mm/Domain)

## Slide 21: Beispieltabelle
Total Temperatur | Total Druck
305 K | 150000 Pa
500 K | 192093,73 Pa
750 K | 235217,984 Pa
1000 K | 271607,7134 Pa
1500 K | 332648,4631 Pa
2000 K | 384111,312 Pa
2500 K | 429448,1925 Pa